## Slide 1: ESTATICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES

## Slide 2: ESTATICA: Estudio del Equilibrio de los Cuerpos RESISTENCIA DE LOS MATERIALES: Comportamiento de los cuerpos ante los Esfuerzos

## Slide 3: HIPOTESIS ADOPTADAS
LINEALIDAD ESTATICA
  Las cargas están aplicadas en su posición original
LINEALIDAD GEOMETRICA
Pequeños desplazamientos.
tga  sena a
LINEALIDAD MECANICA
  Relación Lineal entre Carga aplicada y Desplazamientos.
MATERIAL HOMOGENEO
PRINCIPIO DE SAINT – VENANT:
Analizamos las secciones alejadas de los puntos de aplicación de las cargas
HIPOTESIS DE BERNOULLI NAVIER:
Las secciones planas y perpendiculares al eje de la viga antes de la deformación,
siguen siendo planas y perpendiculares al eje de la viga después de la deformación.
LEY DE HOOKE
Relacion Lineal entre Tensiones y Deformaciones

## Slide 4: PANDEO
ESTABILIDAD: Propiedad del Sistema para mantener su estado durante las acciones exteriores
Si no la cumple:
SISTEMA INESTABLE
Condiciones Reales
Causas que Perturban el estado original de Equilibrio
PERDIDA DE LA ESTABILIDAD
NUEVO ESTADO DE EQUILIBRIO
Grandes Deformaciones
Deformaciones Plásticas
Rotura
PIERDE EQUILIBRIO
Se manifiesta en Estructuras mas “ligeras”
Relacionado con la Rigidez.
Aviones – Paredes reforzadas.

## Slide 5: PANDEO
3. SE RETIRA LA CAUSA DE LA PERTURBACION
ANALISIS DE LA ESTABILIDAD
1, SISTEMA IDEAL
EQUILIBRIO
ESTABLE
2. PEQUEÑA PERTURBACION
INESTABILIDAD
Vuelve a la posición de equilibrio.
EQUILIBRIO
INDIFERENTE
BARRA COMPRIMIDA
EJE RECTO
BARRA CENTRADA
FUERZA EN EL EJE
Se queda en la
nueva Posición.
EQUILIBRIO
INESTABLE
Pierde el equilibrio.
MATERIAL ISOTROPO
LEY DE HOOKE
HIPOTESIS BERNOULLI

## Slide 6: PANDEO
J: Momento Inercia MINIMO
M= Py M positivo aumenta curvatura.
EQUILIBRIO
INDIFERENTE
CARGA CRITICA
CARGA CRITICA DE EULER
En sistemas elásticos - La carga de las fuerzas exteriores para la cual tenemos un EQUILIBRIO INDIFERENTE
Barra Simplemente apoyada Comprimida por una fuerza P
y
z
P
L
Suponemos que se flexionó corriéndose el centro una distancia y
La línea elástica de la barra está dada por:
+
= 0
=n.
= 0
n=1 Pmin
CARGA CRITICA DE EULER

## Slide 7: PANDEO
CARGA CRITICA DE EULER
y
lp
METODO DE LA BARRA EQUIVALENTE
lp
lp
lp
lp
0,7

## Slide 8: PANDEO
CARGA CRITICA DE EULER
Divido por el Area:
Radio de Giro
𝜆 Esbeltez

𝜎
⬆ cuando  ⬇
Válida por debajo
𝜆
lim
𝜎p
𝜎rot
𝜆 >𝜆 Tratamiento Especial
Hipérbola de Euler

## Slide 9: PANDEO
𝝎
𝜆
𝜎
𝜎p
𝜎rot

lim R20
Hipérbola de Euler
ENGESSER
RESISTENCIA
Si 𝜎 es pequeña reemplazo A-B por recta
Diagrama de Compresión

𝜎
𝜎o
A
B

𝜎 =  =f (𝜎o; Diagrama Compresion)
Et
𝜎=𝜎p E
𝜎p<𝜎< 𝜎f
max
𝜆
DIN 4114 250 Acero
DIN 1045 200 H°A°
100
ENGESSER

## Slide 10: PANDEO
<
Coeficiente adimensional
>1
 (; material)
COMPRESION

𝜆 > 20
METODOS DE CALCULO – din 4114 - METODO 𝝎
<
<
<
 ()=
FLEXION COMPUESTA
a) <
b) <
ACERO St 33 - St 37 Sigmas de trabajo 1100 y 1250 Kg/cm2 1400 y 1600 Kg/cm2 Tensión de Corte adm. 708 y 821 – 900 y 1050 Kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 
 | 20 30 40 | 1,04 1,08 1,14 | 1,04 1,09 1,14 | 1,04 1,09 1,15 | 1,05 1,10 1,16 | 1,05 1,10 1,16 | 1,06 1,11 1,17 | 1,06 1,11 1,18 | 1,07 1,12 1,19 | 1,07 1,13 1,19 | 1,08 1,13 1,20 | 20 30 40 | 
 | 50 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 50 | 
 | 60 70 80 90 | 1,30 1,41 1,55 1,71 | 1,31 1,42 1,56 1,73 | 1,32 1,44 1,58 1,74 | 1,33 1,45 1,59 1,76 | 1,34 1,46 1,61 1,78 | 1,35 1,48 1,62 1,80 | 1,36 1,49 1,64 1,82 | 1,37 1,50 1,66 1,84 | 1,39 1,52 1,68 1,86 | 1,40 1,53 1,69 1,88 | 60 70 80 90 | 
 | 100 | 1,90 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 100 | 
 | 110 120 130 140 | 2,11 2,43 2,85 3,31 | 2,14 2,47 2,90 3,36 | 2,16 2,51 2,94 3,41 | 2,18 2,55 2,99 3,45 | 2,21 2,60 3,03 3,50 | 2,23 2,64 3,08 3,55 | 2,27 2,68 3,12 3,60 | 2,31 2,72 3,17 3,65 | 2,35 2,77 3,22 3,70 | 2,39 2,81 3,26 3,75 | 110 120 130 140 | 
 | 150 | 3,80 | 3,85 | 3,90 | 3,95 | 4,00 | 4,06 | 4,11 | 4,16 | 4,22 | 4,27 | 150 | 
 | 160 170 180 190 | 4,32 4,88 5,47 6,10 | 4,38 4,94 5,53 6,16 | 4,43 5,00 5,59 6,23 | 4,49 5,05 5,66 6,29 | 4,54 5,11 5,72 6,36 | 4,60 5,17 5,78 6,42 | 4,65 5,23 5,84 6,49 | 4,71 5,29 5,91 6,55 | 4,77 5,35 5,97 6,62 | 4,82 5,41 6,03 6,69 | 160 170 180 190 | 
 | 200 | 6,75 | 6,82 | 6,89 | 6,96 | 7,03 | 7,10 | 7,17 | 7,24 | 7,31 | 7,38 | 200 | 
 | 210 220 230 240 | 7,45 8,17 8,93 9,73 | 7,52 8,25 9,01 9,81 | 7,59 8,32 9,09 9,89 | 7,66 8,40 9,17 9,97 | 7,73 8,47 9,25 10,05 | 7,81 8,55 9,33 10,14 | 7,88 8,63 9,41 10,22 | 7,95 8,70 9,49 10,30 | 8,03 8,78 9,57 10,39 | 8,10 8,86 9,65 10,47 | 210 220 230 240 | 
 | 250 | 10,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 


## Slide 11: PANDEO
<
2 UPN

EJERCICIO
= =
Adoptamos  =1,25
4m
P= 100 t
44,64 cm2
cm2 c=2,36 cm b=9cm
Ix= 9,99 cm Jx= 4820cm4
Iy= 2,56 cm Jy= 317 cm4
4
4
imin4
 ==56 = 1,26
<
Verifica
ACERO St 33 - St 37 Sigmas de trabajo 1100 y 1250 Kg/cm2 1400 y 1600 Kg/cm2 Tensión de Corte adm. 708 y 821 – 900 y 1050 Kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 
 | 20 30 40 | 1,04 1,08 1,14 | 1,04 1,09 1,14 | 1,04 1,09 1,15 | 1,05 1,10 1,16 | 1,05 1,10 1,16 | 1,06 1,11 1,17 | 1,06 1,11 1,18 | 1,07 1,12 1,19 | 1,07 1,13 1,19 | 1,08 1,13 1,20 | 20 30 40 | 
 | 50 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 50 | 
 | 60 70 80 90 | 1,30 1,41 1,55 1,71 | 1,31 1,42 1,56 1,73 | 1,32 1,44 1,58 1,74 | 1,33 1,45 1,59 1,76 | 1,34 1,46 1,61 1,78 | 1,35 1,48 1,62 1,80 | 1,36 1,49 1,64 1,82 | 1,37 1,50 1,66 1,84 | 1,39 1,52 1,68 1,86 | 1,40 1,53 1,69 1,88 | 60 70 80 90 | 
 | 100 | 1,90 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 100 | 
 | 110 120 130 140 | 2,11 2,43 2,85 3,31 | 2,14 2,47 2,90 3,36 | 2,16 2,51 2,94 3,41 | 2,18 2,55 2,99 3,45 | 2,21 2,60 3,03 3,50 | 2,23 2,64 3,08 3,55 | 2,27 2,68 3,12 3,60 | 2,31 2,72 3,17 3,65 | 2,35 2,77 3,22 3,70 | 2,39 2,81 3,26 3,75 | 110 120 130 140 | 
 | 150 | 3,80 | 3,85 | 3,90 | 3,95 | 4,00 | 4,06 | 4,11 | 4,16 | 4,22 | 4,27 | 150 | 
 | 160 170 180 190 | 4,32 4,88 5,47 6,10 | 4,38 4,94 5,53 6,16 | 4,43 5,00 5,59 6,23 | 4,49 5,05 5,66 6,29 | 4,54 5,11 5,72 6,36 | 4,60 5,17 5,78 6,42 | 4,65 5,23 5,84 6,49 | 4,71 5,29 5,91 6,55 | 4,77 5,35 5,97 6,62 | 4,82 5,41 6,03 6,69 | 160 170 180 190 | 
 | 200 | 6,75 | 6,82 | 6,89 | 6,96 | 7,03 | 7,10 | 7,17 | 7,24 | 7,31 | 7,38 | 200 | 
 | 210 220 230 240 | 7,45 8,17 8,93 9,73 | 7,52 8,25 9,01 9,81 | 7,59 8,32 9,09 9,89 | 7,66 8,40 9,17 9,97 | 7,73 8,47 9,25 10,05 | 7,81 8,55 9,33 10,14 | 7,88 8,63 9,41 10,22 | 7,95 8,70 9,49 10,30 | 8,03 8,78 9,57 10,39 | 8,10 8,86 9,65 10,47 | 210 220 230 240 | 
 | 250 | 10,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 

## Slide 12: PANDEO
<
2 UPN

EJERCICIO
= =
Adoptamos  =1,25
4m
P= 100 t
44,64 cm2
cm2 c=2,36 cm b=9cm
Ix= 9,99 cm Jx= 4820cm4
Iy= 2,56 cm Jy= 317 cm4
4
4
imin4
 ==56 = 1,26
<
Verifica

## Slide 13: PANDEO
Una plataforma de observación en una reserve natural, está soportada por una fila de columnas tubulares de aluminio con longitud de L=3.25m y diámetro exterior d=100mm. Las bases de las columnas están empotradas en zapatas de concreto y las partes superiores de las columnas están soportadas lateralmente por la plataforma. Las columnas se deben diseñar para soportar cargas de compresion P=100kN.
Determine el espesor mínimo requerido t de las columnas si se re quiere un factor de seguridad n=3 con respecto al pandeo de Euler. Verificar a su vez que la sección no exceed el límite de proporcionalidad elástico para el aluminio.
Utilizar un modulo de elasticidad E=72GPa y s=480MPa para el límite elástico del aluminio.
lp
Lp=0,7L
Lp=2,27 m
32,631,12 cm4
= 32,631,12
=
t=
A==19,91cm2
== 151 Mpa
< 480 MPa

## Slide 14: PANDEO
Una columna IPN 160 se encuentra empotrada – articulada según el eje x-x y simplemente apoyada con un arriostramiento intermedio según y-y.
Cuál será la carga crítica según Euler, si el material es acero, el coeficiente de
seguridad g=1.6 y la altura de la columna es de 4 m ?. E= 2100000 kgf /cm2.
1. Pandeo x-x
sk
𝐽𝑥 = 935 𝑐𝑚4
A = 22.8 𝑐𝑚2
𝑠𝑘𝑥 = 0.7𝑙 = 0.7∙400 𝑐𝑚= 280 𝑐𝑚
2. Pandeo y-y
sk
𝐽y = 54,7 𝑐𝑚4
A = 22.8 𝑐𝑚2
𝑠𝑘y = 0.5𝑙 = 0.5∙400 𝑐𝑚= 200 𝑐𝑚
Pc= 𝟐𝟖.𝟑𝟒𝟑 Kg

## Slide 15: PANDEO
R. de Materiales: ¿A qué se denomina columnas cortas, medianamente esbeltas y de gran esbeltez?
• Columnas cortas: aquellas cuya esbeltez  es ≤ 20 (no existe pandeo).
• Columnas medianamente esbeltas: aquellas cuya esbeltez  es 20 <  ≤  lím (régimen anelástico)
• Columnas de gran esbeltez: aquellas cuya esbeltez  >  lím (régimen elástico; Euler)
•  lím (esbeltez que delimita las zonas de comportamiento anelástico y elástico)
R. de Materiales: ¿A qué se denomina “esbeltez de una barra” y cómo está relacionada con la carga crítica de pandeo?
• Una columna IPN 200 se encuentra empotrada en un extremo y articulada en el otro (en ambas direcciones) ¿ Cuál será la carga crítica de Euler, si el material es acero (E= 200 Gpa) y la altura de la columna es 4m?

## Slide 16: PANDEO
Una viga horizontal rígida AB, esta soportada en el extremo por el puntal AF en el punto A y por el puntal CD en el punto C y soporta una carga P en el extremo B, como se muestra en la figura. Las longitudes de los puntales son 3L/2 para el AF y L para el CD. Los puntales solo pueden pandear según el plano del papel, y los valores de E y J para ambos son los mismos. Cuál es la carga critica Pcr? En otras palabras: ¿con que carga Pcr, colapsa el Sistema debido al pandeo de Euler en cada columna? Tome en cuenta que cada columna colapsa con el esfuerzo axil correspondiente al equilibrio estático del sistema

## Slide 17: Pandeo
𝑁𝑐𝑟𝐴𝐹=𝜋 ^ 2∙𝐸∙𝐽/(3𝐿2) ^ 2= 2∙𝑃𝑐𝑟𝐴𝐹
𝑃𝑐𝑟𝐴𝐹=2/9∙𝜋 ^ 2∙𝐸∙𝐽/𝐿 ^ 2
𝑁𝑐𝑟𝐷𝐶=𝜋 ^ 2∙𝐸∙𝐽/𝐿 ^ 2=3∙𝑃𝑐𝑟𝐷𝐶
𝑃𝑐𝑟𝐷𝐶=𝜋 ^ 2∙𝐸∙𝐽/3∙𝐿 ^ 2
𝑃𝑐𝑟𝐴𝐹=0.222∙𝜋 ^ 2∙𝐸∙𝐽/𝐿 ^ 2
𝑃𝑐𝑟𝐷𝐶=0.333∙𝜋 ^ 2∙𝐸∙𝐽/𝐿 ^ 2
La Carga P que hace colapsar el Sistema es:
𝑃𝑐𝑟=min(𝑃𝑐𝑟𝐴𝐹,𝑃𝑐𝑟𝐷𝐶)
𝑷𝒄𝒓=𝟎.𝟐𝟐𝟐∙𝝅 ^ 𝟐∙𝑬∙𝑱/𝑳^2

## Slide 18: PANDEO
La estructura está formada por una barra B1 de sección cuadrada de 4 cm de ancho y alto, y una barra B2 de sección circular de 2 cm de diámetro.
Para las barras comprimidas, calcule la carga crítica de Euler, siendo el modulo de Elasticidad E= 210 Gpa
Calcule a máxima carga P que puede aplicarse para que verifiquen todas las barras, tomado como tensión admisible de tracción 𝜎am=140 Mpa y un coeficiente de seguridad de pandeo al 2. L=3m
B1
B2
P
L
L