## Slide 1
Puente Sobre Arroyo Morales

## Slide 2
Ubicación: https://maps.app.goo.gl/4n5gJ1utoTq3R91t9
Luz: 120m
Luz parcial entre pilas: 30m
Pilas: Pilas circulares en fila
D pila = 1.3m
Cruce: Perpendicular al Arroyo
Fundación Pilotes: -11,00mts
Puente Sobre Arroyo Morales

## Slide 4
PARAMETROS DEL PUENTE
Parámetros de entrada:
Suelo: Arena mal graduada D50=1.0mm
TR100=500m3/s
Luz Puente=120m
Pilas circulares D=1.3m
Estribos de material 1V:3H

## Slide 5
PRIMEROS PASOS
Para utilizar el HEC RAS siempre recomiendo ajustar la fecha y hora de la computadora al formato de “Estados Unidos”. Además, en “Region” poner el punto “.” como separador decimal. Esto ahorra muchos problemas posteriores con formatos de fecha y geometría de las simulaciones.

## Slide 6
PRIMEROS PASOS
Pasos a seguir para generar el terreno y comenzar a trabajar.
Abrir Hec Ras
Setear Sistema de unidades a “SI units”
Guardar el proyecto (Siempre sobre disco C o D de la computadora, NO trabajar en la nube)
Abrir Ras Mapper
Setear Proyección con archivo del drive “WGS_1984_Web_Mercator”
Terreno—Create New Ras Terrain--- Cargar los 4 archivos del drive “MDE_1m”
Una vez creado el terreno continuar con la creación de Geometria. Apoyarse con la Guia de Modelización del campus o con tutoriales de Youtube

## Slide 7
HEC RAS

## Slide 8
Carga del MDE en RAS Mapper:
-Definir la proyección
-Crear Terreno a partir del MDE
HEC RAS