## Slide 1: GUÍA 8 – Humidificación Teórica
2° Cuatrimestre - 2020

## Slide 2: Saludo y bienvenida
2

## Slide 3: Introducción
Es una operación unitaria en la que además de transferirse materia, se transfiere inexorablemente calor.
La tasa de transferencia de calor limita la tasa de transferencia de materia.
Habrá transferencia tanto de calor latente como de calor sensible.
Trabajaremos con una fase líquida (la que cambiará su estado) y una base gas (incondensable).
  Agua
  Aire
  Es decir: mezcla conocida (propiedades conocidas)
3

## Slide 4: Aplicaciones
Operaciones Adiabáticas
Enfriamiento de un líquido (agua).
  Transferencia de Calor sensible y por evaporación.
Enfriamiento de un gas caliente.
  Transferencia rápida.
  Se usa cuando no importa una pequeña cantidad de vapor en el líquido.
Humidificación de un gas
  Secado (SPOILER ALERT: próxima Unidad)
Deshumidificación de un gas
  Acondicionamiento de pequeños recintos.
Operaciones no Adiabáticas
Enfriamiento por evaporación
Deshumidificación de un gas
  Contacto de gas-vapor con tubos refrigerantes y el vapor condensa.
4

## Slide 5: Definiciones
Humedad Molar
Humedad Absoluta (Másica)
Calor Húmedo
Entalpía del Aire Húmedo
Condiciones de referencia
  Agua: Nula para el agua líquida a
  Aire: Mezcla a y
5

## Slide 6: Consideraciones
6
  A las temperaturas y presiones de trabajo para este tipo de fenómenos…
  Y además…

## Slide 7: Definiciones (Continuación)
Temperatura de saturación adiabática
  Temperatura que alcanzaría una corriente de aire húmedo a si se le añadiese agua suficiente como para llevarla a la saturación adiabáticamente, estando el agua añadida a la temperatura de equilibrio final
Temperatura de bulbo húmedo
  Temperatura que adquirirá e indicará un termómetro cuyo bulbo se ha puesto en contacto con un paño mojado, colocado en contacto con una masa de aire húmedo.
  Depende del sistema de medida y de la geometría. Está estandarizado.
Temperatura de Rocío
  Temperatura a la cual el vapor comienza a condensarse cuando se enfría la fase gaseosa a presión constante.
7

## Slide 8: Temperatura de Bulbo Húmedo
Método más antiguo para determinar la humedad de una corriente gaseosa
En EE, la velocidad de transferencia de materia se iguala a la de transferencia de calor (pues son fenómenos acoplados).
Si el gas no está saturado, se evapora algo de líquido de la mecha saturada hacia la corriente gaseosa, llevándose calor latente asociado.
  La eliminación de calor latente produce una disminución de la temperatura del bulbo y la mecha.
  Se produce una transferencia de calor sensible hacia la superficie de la mecha por convección.
8

## Slide 9: Relación de Lewis - Perfiles
Se presentan los perfiles para el transporte de calor y materia que se presenta entre la interfase y un punto dentro del cuerpo global de una corriente gaseosa.
Se asume flujo turbulento.
En ese caso el y el son iguales.
En las concentraciones de humedad “normales” se da que
Es válida para gases monoatómicos y diatómicos simples.
Implica que los mecanismos de transferencia de calor y masa dependen de manera idéntica de las condiciones de flujo.
9
Líquido
Gas
Líquido
Gas

## Slide 10: Diagrama Psicrométrico
10

## Slide 11: Diagrama Psicrométrico
11

## Slide 12: Balances Macroscópicos
12
Se asume que se evapora poca agua
IMPORTANTE
Entalpía del gas
Temperatura del líquido

## Slide 13: Balances Macroscópicos
13
Humidificación
Deshumidificación
Grado de Enfriamiento
  Sirve para el diseño.
  Es la diferencia de temperaturas que logra el agua.
  Mientras más elevado sea este valor, el equipo adquirirá mayores dimensiones.
Approach
  También sirve para el diseño.
  Contempla parámetros de seguridad.
  Evita el efecto niebla.

## Slide 14: Balances Microscópicos
14
En un

## Slide 15: Balances Microscópicos (Cont.)
15
Humidificación
Deshumidificación
Volviendo al BE diferencial de calor:
Casos límites:

## Slide 16: Método de Mickley
16
Humidificación
Deshumidificación
Una de las restricciones a este tipo de transferencia de materia es la tangencia de la recta de operación a la curva de equilibrio.
Otra restricción, con frecuencia más limitante, para el intervalo de condiciones prácticas de operación, es la que se presenta cuando se forma niebla en la fase vapor.
La niebla se formará cuando la fase gaseosa global alcanza la supersaturación.
Consecuencias negativas:
  Separación de gotas cara e inconveniente.
  Pérdidas de agua elevadas.
  En una deshumidificación, pierde el sentido.

## Slide 17: Método de Mickley
17
Humidificación
Deshumidificación
Mickley descubrió la manera de graficar la evolución del vapor a lo largo de la columna (equipo).
La intersección de esta curva con la curva de interfases representaría una condición de niebla: es decir, la fase gaseosa global alcanzaría la saturación.
Evolución del aire
Como adicional al método, se pueden conocer los valores de los coeficientes peliculares.

## Slide 18: Deshumidificación
18
Humidificación
Deshumidificación
Es el proceso por el cual el aire ambiente pierde su humedad.
En los perfiles de transferencia de materia cambia el sentido del flujo de materia hacia el seno de la fase gaseosa.
La recta de operación cruza el equilibrio
La evolución del gas NO.
  Ni por asomo.
  No lo hagan. Posta.
Evolución del aire

## Slide 19: Equipos – Clasificación
19

## Slide 20: Equipos – Materiales de Construcción
20

## Slide 21: Equipos – Dimensiones
21

## Slide 22: Equipos – Relleno
22

## Slide 23: Equipos – Comparativa
23
 | Tiro inducido (mecánico) | Tiro Natural
Ubicación | Lejos de otros procesos o partes con personal de la planta (ruidos, aire húmedo, niebla) | A 1,5D de otras áreas
Materiales | Madera, metal, cemento. Deben resistir sismos, vientos y vibraciones | Láminas delgadas de cemento.
Inversión inicial | Más barata | Más cara
Costos operativos | Altos | Bajos
Recirculación / niebla | Puede ser un problema | No hay problemas (las torres son muy altas)
Aplicación | Capacidades pequeñas Poco espacio | Grandes capacidades
 | Tiro inducido (mecánico) | Tiro Natural
Ubicación | Lejos de otros procesos o partes con personal de la planta (ruidos, aire húmedo, niebla) | A 1,5D de otras áreas
Materiales | Madera, metal, cemento. Deben resistir sismos, vientos y vibraciones | Láminas delgadas de cemento.
Inversión inicial | Más barata | Más cara
Costos operativos | Altos | Bajos
Recirculación / niebla | Puede ser un problema | No hay problemas (las torres son muy altas)
Aplicación |  | 

## Slide 24: Equipos – Problemas Operativos
24

## Slide 25: Feel Free to Draw

## Slide 26: ¡Buen fin de semana!