## Slide 1: GUÍA 4 – Absorción / Desorción Problema 8
1° Cuatrimestre - 2026

## Slide 2
Se tratarán mediante una operación adiabática una corriente de 0,75 kmol/h de nitrógeno y 0,1 kmol/h de metanol, con 0,38 kmol/h de una solución acuosa que contiene 1% molar de metanol, con el fin de reducir la concentración de metanol de la corriente gaseosa al 0,5% molar. La temperatura de ingreso de la solución acuosa es de 10°C.
Determinar la temperatura de salida de la corriente acuosa y el número de etapas teóricas.
Con la torre operativa, determinar las nuevas concentraciones si hay un aumento de temperatura de un 10% y de caudal de solución acuosa del 5%.
Datos
Equilibrio
T |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55
m | N/A | 0,009 | 0,16 | 0,32 | 0,41 | 0,46 | 0,5
T |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55
m | N/A | 0,009 | 0,16 | 0,32 | 0,41 | 0,46 | 0,5
Enunciado

## Slide 3
Se tratarán mediante una operación adiabática una corriente de 0,75 kmol/h de nitrógeno y 0,1 kmol/h de metanol, con 0,38 kmol/h de una solución acuosa que contiene 1% molar de metanol, con el fin de reducir la concentración de metanol de la corriente gaseosa al 0,5% molar. La temperatura de ingreso del agua es de 10°C.
Determinar la temperatura de salida de la corriente acuosa y el número de etapas teóricas.
Absorción
Enunciado

## Slide 4: Ejemplo de aplicación – Absorción Gas Natural con Aminas
Reacciones involucradas:

## Slide 5
Absorción
1) Planteamos Balance de Masa Global (en relaciones)
2) Tomando la etapa j, realizamos un BM parcial y un Balance de Energía:
Entalpías asociadas
al calor sensible
Calor asociado a la Transferencia de materia
Resolución – Ítem 1

## Slide 6
Absorción
Consideraciones
La torre ENTERA es adiabática
Sin embargo, cada etapa intercambia un calor asociado al pasaje de moles de soluto de una fase a la otra
El calor de absorción / desorción estará compuesto por:
Calor asociado a la
condensación / evaporación
Calor asociado a la
Mezcla de la fase líquida
Para cualquier etapa, se tiene:
Entalpía solvente
Entalpía soluto
(*) Se omite la temperatura y entalpía de referencia.
Resolución – Ítem 1

## Slide 7
Absorción
Álgebra para el lado líquido (se omite el subíndice de la etapa)
Saco Factor Común
Resolución – Ítem 1

## Slide 8
Absorción
Álgebra para el lado gaseoso (se omite el subíndice de la etapa)
Saco Factor Común
Resolución – Ítem 1

## Slide 9
Absorción
Juntando todo (NO se omite el subíndice de la etapa)
Resolución – Ítem 1

## Slide 10
Absorción
Método Simplificado – Solución General
Hipótesis
Propiedades físicas constantes
Solamente el soluto se transfiere entre fases
Capacidades caloríficas del gas son muy pequeñas (OJO! esto no significa que no cambie de temperatura)
Resolución – Ítem 1

## Slide 11
Absorción
BM desde tope hasta
Método Simplificado – Solución General
Resolución – Ítem 1

## Slide 12
Absorción
Hipótesis
Hipótesis de Método Simplificado. Solución General
Solución Diluida
Método Simplificado – Solución Diluida
Resolución – Ítem 1

## Slide 13
Absorción
Método Simplificado – Solución General
Método Simplificado – Solución Diluida
Resolución – Ítem 1

## Slide 14
Absorción
Método Simplificado – Solución Diluida
Datos
Resolución – Ítem 1
Se tratarán mediante una operación adiabática una corriente de 0,75 kmol/h de nitrógeno y 0,1 kmol/h de metanol, con 0,38 kmol/h de una solución acuosa que contiene 1% molar de metanol, con el fin de reducir la concentración de metanol de la corriente gaseosa al 0,5% molar. La temperatura de ingreso del agua es de 10°C.
Determinar la temperatura de salida de la corriente acuosa y el número de etapas teóricas.

## Slide 15
Absorción
Método Simplificado. Solución General
Resolución – Ítem 1
Se tratarán mediante una operación adiabática una corriente de 0,75 kmol/h de nitrógeno y 0,1 kmol/h de metanol, con 0,38 kmol/h de una solución acuosa que contiene 1% molar de metanol, con el fin de reducir la concentración de metanol de la corriente gaseosa al 0,5% molar. La temperatura de ingreso del agua es de 10°C.
Determinar la temperatura de salida de la corriente acuosa y el número de etapas teóricas.

## Slide 16
Absorción
Método Simplificado – Cálculo de etapas – Método de Lewis
Ecuaciones
Procedimiento:
Empezar desde el fondo: es a la salida del plato: la de equilibrio.
Con la temperatura del plato y la composición  sacamos el equilibrio .
Del plato conocemos: las dos composiciones que salen y la gaseosa que entra. Podemos obtener con el BM la composición .
Del balance térmico, se obtiene la temperatura del plato .
Reiniciar el ciclo y parar cuando se obtenga .
Resolución – Ítem 1

## Slide 17
Absorción
N | X_N | T_(N) | m_(T) | Y_N | Y_N+1 | X_N-1 | T_(N-1)
 |  | BE global | Tabla de datos |  |  |  | BE etapa N
N | X_N | T_(N) | m_(T) | Y_N | Y_N+1 | X_N-1 | T_(N-1)
 |  | BE global | Tabla de datos |  |  |  | BE etapa N
Método Simplificado – Cálculo de etapas – Método de Lewis
Resolución – Ítem 1

## Slide 18
Absorción
Recta de Operación
T |  | 10 | 20 | 30 | 40
m | N/A | 0,009 | 0,16 | 0,32 | 0,41
T |  | 10 | 20 | 30 | 40
m | N/A | 0,009 | 0,16 | 0,32 | 0,41
Y* |  | bajito | 0,011 | 0,041 | 0,077
X | - | 0,004 | 0,007 | 0,142 | 0,212
Y* |  | bajito | 0,011 | 0,041 | 0,077
X | - | 0,004 | 0,007 | 0,142 | 0,212
Propongo y despejo la relacionada con ese valor.
Luego, me meto en el equilibrio y saco el asociado a ese Xj. Repito para todas las T de la tabla
Método Simplificado – Cálculo de etapas – Método de McCabe - Thiele
Resolución – Ítem 1
Nota: También podemos proponer X, calcular asociado y obtener la pendiente asociada mediante regresión lineal con los datos de la tabla, calcular Y* y graficar los puntos que necesitemos

## Slide 19
Absorción
Chart: Relación Molar
| 0.26589887235219167 | 0.26589887235219167 | 0.20618843589212055 | 0.20618843589212055 | 0.20618843589212055 | 0.14717995691197527 | 0.14717995691197527 | 0.14717995691197527 | 8.7355227139182381E-2 | 8.7355227139182381E-2 | 8.7355227139182381E-2 | 3.1189081944408975E-2 | 3.1189081944408975E-2 | 3.1189081944408975E-2 | 4.4647609919025904E-3 | 4.4647609919025904E-3 | 4.4647609919025904E-3 | 1.7574505409571547E-4
Etapas | 0.13333 | 0.10338 | 0.10338 | 0.10338 | 0.073784 | 0.073784 | 0.073784 | 0.043776 | 0.043776 | 0.043776 | 0.015603 | 0.015603 | 0.015603 | 0.002198 | 0.002198 | 0.002198 | 4.6613e-05 | 4.6613e-05
Rop | 0.0050251 | 0.13333
Y* | 3.4332e-05 | 0.01121 | 0.041406 | 0.077465 | 0.1143 | 0.14
Método Simplificado – Cálculo de etapas – Método de McCabe - Thiele
Resolución – Ítem 1

## Slide 20
Se tratarán mediante una operación adiabática una corriente de 0,75 kmol/h de nitrógeno y 0,1 kmol/h de metanol con 0,38 kmol/h de una solución acuosa que contiene 1% molar de metanol con el fin de reducir la concentración de metanol de la corriente gaseosa al 0,5% molar. La temperatura de ingreso del agua es de 10°C.
Con la torre ya operando, determinar las nuevas concentraciones si hay un aumento de la temperatura de un 10% y de caudal de solución acuosa del 5%.
Observaciones / Preguntas
Es un problema de iteración gráfica, pues se conocen las composiciones de entrada y la cantidad de etapas de equilibrio
Iteramos con una de las composiciones de salida para contar 5 etapas de equilibrio (LA TORRE YA ESTÁ CONSTRUIDA).
La pregunta del millón: ¿vamos a separar más o menos que antes? ¿Por qué?
Resolución – Ítem 2
¿Qué pasa con la curva de equilibrio? ¿cambia? ¿Por qué?

## Slide 21: ¿PREGUNTAS?