## Slide 1: GUÍAS 5 y 6 – Destilación Binaria y Multicomponentes Ejercicio 5
1° Cuatrimestre - 2026

## Slide 2: Enunciado
Datos
Una mezcla de agua y 30% molar de etanol se procesan en una columna rectificadora que contiene 11 platos con una eficiencia del lado de gas de 0,5.
Determinar:
Las composiciones de los productos si la relación de reflujo interna es de 0,9
Para las especificaciones que quedan fijas en el punto 1), ¿cuál es la relación de reflujo operativo y la mínima?
y* | 0 | 0,43 | 0,526 | 0,577 | 0,615 | 0,655 | 0,7 | 0,754 | 0,82 | 0,89 | 1
x | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,89 | 1

## Slide 3: Enunciado - Introducción
¿Qué es una columna rectificadora?
Una mezcla de agua y 30% molar de etanol se procesan en una columna rectificadora que contiene 11 platos con una eficiencia del lado de gas de 0,5. Determinar:
Las composiciones de los productos si la relación de reflujo interna es de 0,9
Para las especificaciones que quedan fijas en el punto 1), ¿cuál es la relación de reflujo operativo y la mínima?
Cuentan solamente con un Condensador (ya sea parcial o total).
Parámetro | Ventajas | Desventajas
Costos | Ahorro de equipos e instrumentación asociada | ¿Inversión extra en vaporización?
Limitantes | Entrada como vapor | Entrada como vapor
Son columnas que se utilizan para tratar una corriente que se debe refinar un poco más para alcanzar la pureza deseada del destilado.

## Slide 4: Resolución Ítem 1
Entonces, la recta q será una recta horizontal.
Una mezcla de agua y 30% molar de etanol se procesan en una columna rectificadora que contiene 11 platos con una eficiencia del lado de gas de 0,5. Determinar:
Las composiciones de los productos si la relación de reflujo interna es de 0,9

## Slide 5: Resolución Ítem 1
Una mezcla de agua y 30% molar de etanol se procesan en una columna rectificadora que contiene 11 platos con una eficiencia del lado de gas de 0,5. Determinar:
Las composiciones de los productos si la relación de reflujo interna es de 0,9
Como ambas ecuaciones describen el mismo balance de masa, son idénticas.
Se igualan términos para despejar el valor de reflujo externo:

## Slide 6: Resolución Ítem 1
Balance de Masa:
Realizando un BM en toda la Torre:
Sumamos dos condiciones de contorno: Equilibrio y Número de Platos
¿Qué otra ecuación podemos sumar para cerrar el sistema?
Nos queda definir el “tamaño” de la torre (pensando en caudales internos)
Una mezcla de agua y 30% molar de etanol se procesan en una columna rectificadora que contiene 11 platos con una eficiencia del lado de gas de 0,5. Determinar:
Las composiciones de los productos si la relación de reflujo interna es de 0,9

## Slide 7: Resolución Ítem 1
Una mezcla de agua y 30% molar de etanol se procesan en una columna rectificadora que contiene 11 platos con una eficiencia del lado de gas de 0,5. Determinar:
Las composiciones de los productos si la relación de reflujo interna es de 0,9

## Slide 8: Resolución Ítem 1
Una mezcla de agua y 30% molar de etanol se procesan en una columna rectificadora que contiene 11 platos con una eficiencia del lado de gas de 0,5. Determinar:
Las composiciones de los productos si Ri = 0,9

## Slide 9: Resolución Ítem 2
Una mezcla de agua y 30% molar de etanol se procesan en una columna rectificadora que contiene 11 platos con una eficiencia del lado de gas de 0,5. Determinar:
Las composiciones de los productos si la relación de reflujo interna es de 0,9
Para las especificaciones que quedan fijas en el punto 1), ¿cuál es la relación de reflujo operativo y la mínima?
El reflujo operativo ya lo obtuvimos:

## Slide 10: Columna Rectificadora vs Agotamiento
Parámetro | Columna Rectificadora | Columna de agotamiento
Sinónimos | Enriquecimiento | Stripping
Solo tiene un… | Condensador (Parcial o Total) | Reboiler
La alimentación entra como… | Vapor | Líquido
Asumimos que es… | Saturado | Saturado
La recta q es… | Horizontal | Vertical
La recta extendida es la… | ROS | ROI
La …….. es un punto. | ROI | ROS
El límite lo encuentro a … | Reflujo mínimo | Boil up mínimo
En caso de eficiencia del lado gas comienzo por… | El fondo (desde el tope si la eficiencia que nos dan fuera del lado líquido) | 

## Slide 11: ¿PREGUNTAS?